Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области

Подмосковный профессиональный техникум отраслевых технологий

Методические рекомендации

по проведению практических занятий по учебной дисциплине

«Здания и сооружения»

для обучающихся по профессии 20.01.01 Пожарный

Солнечногорск, 2015

Методические рекомендации по проведению практических занятий по учебной дисциплине «Здания и сооружения» для обучающихся по профессии 20.01.01. Пожарный / Сост. М.Р. Рогулина. – Солнечногорск: ГБПОУ МО «ППОТ», 2015. – 14 с.

Рассмотрено Методическим советом техникума и рекомендовано к использованию

Протокол № 2 от 30.09.2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Основные понятия | 3 |
| --- | --- |
| Практическое занятие № 1, 2 ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 4 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3,4 ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 8 |
| ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5,6,7 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ | 10 |
| Оценка практических занятий | 12 |

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Дисциплина «Здания и сооружения» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

определять особенности пожарной опасности строительных материалов и конструкций зданий;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

требования к планировке и застройке городов и населенных пунктов, зданиям и сооружениям;

общие сведения о конструктивных элементах и объемно-планировочных решениях зданий и сооружений различного назначения;

устройство зданий, сооружений, поведение строительных материалов и конструкций в условиях пожара;

особенности пожарной опасности технологических процессов;

строительные материалы и их пожароопасные свойства;

особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования, огнестойкость зданий и сооружений;

классификацию строительных материалов по группам горючести.

Для формирования указанных умений в процессе изучения дисциплины учебным планом предусматриваются практические занятия и внеаудиторная самостоятельная работа.

Предложенные методические указания позволяют организовать деятельность обучающихся в процессе выполнения практических задания и при выполнении заданий самостоятельной работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1, 2

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Цель занятия: на основе знаний о видах строительных материалов, признаков их классификации, физических и механических свойствах, а также классификации строительных материалов по пожарной опасности сформировать умения составлять таблицу сертифицированных огнезащитных средств для древесины по обобщенному алгоритму.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая характеристика строительных материалов. Классификация строительных материалов по назначению. Физические и механические свойства строительных материалов. Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. Способы снижения токсичности полимерных материалов. Показатели, характеризующие пожарную опасность строительных материалов. Классификация строительных материалов по пожарной опасности: горючесть, воспламеняемость, распространения пламени по поверхности, токсичность продуктов горения, дымообразующая способность.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ

1. Подготовить информацию в виде таблицы, которая содержит общие характеристики свойств строительных материалов

Таблица 2

Характеристики свойств строительных материалов

| Свойства | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Горючесть |  |
| Воспламеняемость |  |
| Способность распространения пламени по поверхности |  |
| Дымообразующая способность |  |
| Токсичность продуктов горения |  |

2. Подготовить информацию, содержащую характеристики основных строительных материалов с точки зрения пожарной опасности. Представить информацию в виде следующей таблицы.

Таблица 1

Характеристики основных строительных материалов с точки зрения пожарной опасности.

| Свойства | Виды материалов |
| --- | --- |
|  | Отделочные и облицовочные материалы | Напольные покрытия | Кровельные и гидроизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Горючесть |  |  |  |  |
| Воспламеняемость |  |  |  |  |
| Способность распространения пламени по поверхности |  |  |  |  |
| Дымообразующая способность |  |  |  |  |
| Токсичность продуктов горения |  |  |  |  |

3. Изучить литературу и представить доклады по темам:

1. Способы снижения токсичности полимерных материалов.

2. Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. Характеристика пожарной опасности.

ЗАДАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ

1. Составить таблицу сертифицированных огнезащитных средств для древесины на основании СНиП 21-01.

Таблица 3

| Информация | ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ |
| --- | --- |
|  | Лаки | Краски, эмали | Пасты, обмазки | Пропиточные составы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Область применения |  |  |  |  |
| Технические требования |  |  |  |  |
| Маркировка |  |  |  |  |
| Правила приемки |  |  |  |  |
| Методы контроля |  |  |  |  |
| Указания по применению |  |  |  |  |
| Гарантии изготовителя |  |  |  |  |

2. Дополните схему 1, указав, недостающие способы повышения пределов огнестойкости металлических конструкций

Рис. 1 Способы повышения пределов огнестойкости металлических конструкций

3. Составить таблицу области применения способов огнезащиты с учётом их особенностей.

Таблица 4

| Огнезащитный материал | Преимущества | Недостатки | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Составы интумесцентного типа |  |  |  |
| Огнезащитные цеметно-вермикулитовые штукатурки |  |  |  |
| Огнезащитные плиты и листовые волокнистые материалы |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие бывают виды строительных материалов? Укажите основные характеристики и свойства строительных материалов.

2. Как проявляется такое свойство как горючесть?

3. Как проявляется такое свойство как воспламенямость?

4. Как проявляется такое свойство как способность распространения пламени по поверхности?

5. Как проявляется такое свойство как дымообразующая способность?

6. Как проявляется такое свойство как токсичность продуктов горения?

7. Какие документы определяют порядок защиты древесины от огня?

8. Назовите основные пункты, которые должна содержать техническая документация на огнезащитные составы и их применение.

9. Опишите информацию, которую содержит такой пункт как область применения.

10. Опишите информацию, которую содержит такой пункт как технические требования.

11. Опишите информацию, которую содержит такой пункт как маркировка.

12. Опишите информацию, которую содержит такой пункт как правила приемки.

13. Опишите информацию, которую содержит такой пункт как методы контроля.

14. Опишите информацию, которую содержит такой пункт как указания по применению.

15. Какие типы огнезащиты предлагаются для металлоконструкции?

16. Какие способы огнезащиты относятся к активным? Приведите примеры.

17. Какие способы огнезащиты относятся к пассивным? Приведите примеры.

18. Какие способы применяют для огнезащиты древесины?

19. Какие материалы применяют для огнезащиты древесины?

20. Какие пропитки применяют для огнезащиты древесины?

21. Какие поверхностные средства огнезащиты применяют для древесины?

22. Какие материалы применяют в качестве термоизолирующих одежд для огнезащиты древесины, почему они защищают древесину от воспламенения?

23. Какие виды современных металлических конструкций, и особенности их поведения в условиях пожара.

24. Приведите описание основных способов и средств огнезащитных металлических конструкций (термоизолирующие одежды, подвесные потолки, огнезащита слоистых конструкций, конструктивные способы огнезащиты), сущность, назначение, эффективность, достоинства и недостатки, факторы, влияющие на выбор огнезащитного средства, область применения огнезащитных средств.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3,4

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Цель занятия: на основе знаний об основных частях зданий и сооружений, противопожарных элементов зданий и сооружений, классов их конструктивной пожарной опасности сформировать умения систематизировать информацию о типах противопожарных преград и типов предела огнестойкости дверей и люков в жилых зданиях и представлять ее в таблицах.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о зданиях и сооружениях. Основные части зданий и сооружений. Противопожарные элементы зданий и сооружений. Классификация строительных конструкций. Степени огнестойкости зданий и сооружений. Классы конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ

1. Составить план и законспектировать по нему учебный материала по вопросу «Виды и применение несущих и ограждающих металлических конструкций, их пожарная опасность», «Способы огнезащиты конструкций зданий и сооружений».

2. Подготовить доклад на тему «Методика расчета пожарного риска». В докладе представить информацию по следующим пунктам:

1. Показатели для анализа пожарной опасности здания.

2. Порядок определения частоты реализации пожароопасных ситуаций.

3. Особенности построения полей опасных факторов пожара.

4. Оценка последствия воздействия опасных факторов пожара на людей.

ЗАДАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ

Используя нормативный документ – СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Разработан ЦНИИСК им. Кучеренко, взамен СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы») выполнить предлагаемые задания:

1. Приведите описание и характеристику представленных типов противопожарных преград. Информацию представьте в таблице.

| Типы противопожарных преград | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Противопожарные стены |  |
| Противопожарные перегородки |  |
| Противопожарные перекрытия |  |
| Противопожарные разрывы |  |
| Противопожарные шторы, занавесы, экраны |  |
| Противопожарные водяные завесы |  |
| Противопожарные минерализованные полосы |  |

2. Укажите элементы, которые определяют огнестойкость противопожарной преграды.

Рис. 2 Элементы противопожарной преграды, обеспечивающие её огнестойкость.

3. Заполнить таблицу типов огнестойкости противопожарных преград.

| Противопожар-ная преграда | Тип противопожарной преграды | Предел огнестойкости противопожарной преграды, не менее | Тип заполнения проёмов | Тип тамбура шлюза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение основным понятиям – огнестойкость здания, степень огнестойкости здания (требуемая, фактическая) и методы определения, основное условие обеспечения пожарной безопасности.

2. Дайте определение основным понятиям – огнестойкость строительных конструкций, предел огнестойкости (фактический, требуемый) – методы определения, предельные состояния конструкций по огнестойкости;

3. Опишите последовательность действий по проверке соответствия показателей огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания противопожарным требованиям СНиП.

4. Какие нормативные и руководящие документы (СНиП, ГОСТы), регламентируют методы определения требуемой степени огнестойкости зданий, требуемые и фактические пределы огнестойкости строительных конструкций, нормативные и фактические значения классов пожарной опасности строительных конструкций, категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5,6,7

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Цель занятия: на основе знаний категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, признаков, по которым осуществляется классификация зданий сформировать умения проводить расчеты избыточного давления взрыва для горючих газов, избыточного давления для паров ЛВЖ и ГЖ, давления взрыва для горючих пылей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Взрывопожароопасные и пожароопасные производства.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ

1. Составить план и законспектировать по нему учебный материала по вопросу «Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности», «Категории промышленных зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

2. Заполнить таблицу категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности:

| Категория помещений | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

ЗАДАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИИ

1. Рассчитать коэффициент горючести и температуру вспышки (Твсп-) для С6Н12.

Дано: С6Н12 – циклогексан, Ткип= 80,7оС

2. Рассчитать НКПР и ВКПР в объемных процентах г/м3 для веществ циклогексана С6Н12.

| КПР | а | б |
| --- | --- | --- |
| НКПР | 8,684 | 4,679 |
| ВКПР β≤7,5 β≥7,5 | 1,550 0,764 | 0,560 6,554 |

3. Рассчитать коэффициент поверхности горения (Кп.г.) по следующим параметрам: длина=10м, ширина=8м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

| Проемы | Размер м3 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Окно Дверь | 1,5х1,5 1,2 | 1 2 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Приведите классификацию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

2. Какие характеристики имеют помещения категории А?

3. Какие характеристики имеют помещения категории В?

4. Какие характеристики имеют помещения категории Г?

5. Какие характеристики имеют помещения категории В?

6. Какие характеристики имеют помещения категории Д?

7. Как классифицируются наружные установки по взрывопожарной и пожарной опасности?

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Цель практических занятий – формирование практических умения – умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности или учебных – умений решать задачи.

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей.

В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по этой теме.

Оценивание реферата.

Оценивается самостоятельная работа по подготовке и защите реферата в пределах 3-5 баллов.

5 баллов – реферат содержит не только теоретические сведения, но и практическую информацию по особенностям выполнения действий, представления продукта деятельности; подготовленный по реферату доклад, раскрывает и теоретические и практические вопросы;

4 балла – реферат содержит и теоретические и практические сведения, однако в докладе представляются только теоретические (практические) сведения;

3 балла – реферат представлен теоретической и практической информацией, доклад по реферату не представлен.

2 балла – содержание реферата не соответствует его теме.

# Text boxes

Способы огнезащиты

обетонирование

………………

…………….

…………….

Огнестойкость элементов

Ограждающей части

………………

…………….

…………….