ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИ

(ГоЦИСС)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПЕРСОНАЛА РФ «РЕГИОНПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ»

Регистрационный номер РОСС RU.В301.04ГЦ00

Система стандартов сертификации персонала

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по ремонту автомобилей

Санкт-Петербург

2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Орган по сертификации персонала» (АНО «ОСП»)

- ПРИНЯТ на заседании Совета Учреждения "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации" (ГоЦИСС) (протокол № 72 о принятии нормативных документов от 24 декабря 2014 г.) и введен в действие приказом № 1018-pc с 26 декабря 2014 г. в качестве профессионального стандарта системы добровольной сертификации персонала «РЕГИОНПРОФСЕРТИФИКАЦИЯ»

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1	Общие сведения	4

2 Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	 5

3 Характеристика обобщенных трудовых функций	  5

4 Виды сертификатов, выдаваемых на основе настоящего
профессионального стандарта	11

5 Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта	12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Слесарь по ремонту автомобилей

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

ПС-РПС 0021 - 2014

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Повышение долговечности и безотказности автомобилей |
| Группа занятий: |
| Подгруппа 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| ОКВЭД 50.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| ОКВЭД 50.20.1 | Описание класса: Эта группировка включает: - техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, ремонт шин, их установку и замену, включая регулировку и балансировку колес, механический ремонт (двигателей, подвесок, рулевого управления, тормозов и т.п.), ремонт кузовов и их составных частей (дверей, замков, окон), включая окрашивание |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) Виды трудовой деятельности по квалификационным уровням и их связь с действующими нормативными документами Классификационный уровень Вид трудовой деятельности Рекомендуем ые наименовани я должностей оп ОКЗ Дополнительная информация В соответствии с Национальной рамкой квалификации В соответствии с отраслевой рамкой квалификации Должнос ти по КСД, ЕКСД Профессии по ЕТКС, код- наименование Второй Ремонт и обслуживание автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 7231 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 Третий Ремонт и обслуживание автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 7231 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 Четвертый Ремонт и обслуживание автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 7231 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 Пятый Ремонт и обслуживание автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 7231 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 Шестой Ремонт и обслуживание автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей 7231 Слесарь по ремонту автомобилей 18511

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция Вид трудовой деятельности Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Квалификационный уровень второй, третий, четвертый, пятый, шестой Возможные наименования должностей Слесарь по ремонту автомобилей Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности Разборка, дефектация, ремонт, сборка и оформление результатов технического обслуживания и ремонта автомобилей Возможные места работы Специализированные предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Условия труда - рабочие места должны быть оснащены соответствующим технологическим оборудованием, инструментом, средствами технологического оснащения, обеспечивающими безопасные и рациональные условия труда Требования к профессиональному образованию и обучению работника -среднее или начальное профессиональное образование профессиональная подготовка Специальная подготовка для сдачи на квалификационный уровень: уровень (4 разряд) 40 часов уровень (6разряд) 80 часов Минимальные сроки подготовки: непосредственный допуск по 2 уровню требует подготовки в объеме суммы количества часов для 1 и 2 уровней (при рабочей неделе в 40 часов) Необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию Добровольная сертификация Требования к практическому опыту работы без требования к стажу: рабочий 2 разряда; выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3 - 4 разряд) требования к стажу: не менее одного года работы для 3-4 разрядов не менее 2-х лет работы для 5 и 6разряда Особые условия допуска к работе не моложе 18 лет, медицинские ограничения согласно Приказа от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Шифр Наименование единицы профессионального стандарта А Демонтаж узлов и деталей автомобиля А.1 Демонтаж узлов и деталей слесарем 2 разряда В Разборка узлов и деталей автомобиля В.1 Разборка узлов и деталей слесарем 2 разряда В.2 Разборка узлов и деталей слесарем 3 разряда C Дефектация узлов и деталей автомобиля C.1 Дефектация узлов и деталей слесарем 3 разряда C.2 Дефектация узлов и деталей слесарем 4 разряда C.3 Дефектация узлов и деталей слесарем 5 разряда D Ремонт узлов и деталей автомобиля D.1 Ремонт узлов и деталей слесарем 2 разряда D.2 Ремонт узлов и деталей слесарем 3 разряда D.3 Ремонт узлов и деталей слесарем 4 разряда D.4 Ремонт узлов и деталей слесарем 5 разряда E Сборка и регулировка и монтаж узлов и деталей автомобиля E.1 Сборка узлов и деталей слесарем 2 разряда E.2 Сборка и регулировка узлов и деталей слесарем 3 разряда E.3 Сборка и регулировка узлов и деталей слесарем 4 разряда E.4 Сборка и регулировка узлов и деталей слесарем 5 разряда F Оформление результатов проделанной работы F.1 Составление дефектной ведомости слесарем 5 разряда F.2 Составление дефектной ведомости слесарем 6 разряда

##### Единица профессионального стандарта

##### Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряд Шифр А1, B1, D1, E1

| Основные трудовые действия | Разборка простых узлов автомобилей. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов |
| --- | --- |
| Средства труда | Стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников. Развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка. Мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль) |
| Предметы труда | Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, кузов и дополнительное оборудование |
| Другие характеристики квалификационного уровня: | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила |
| Необходимые знания | Основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; порядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, изолирования и пайки электропроводов. Основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания; назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; основные механические свойства обрабатываемых материалов; назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; правила применения пневма - и электроинструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы |
| Необходимые умения | Ремонтировать и собирать простые соединения и узлы автомобиля, снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру. Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, устранять мелкие неисправности. Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструментов |

##### Единица профессионального стандарта

Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд Шифр C2, D3, E3, F1

| Основные трудовые действия | Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5м. Ремонт и сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. ремонт и сборка мотоциклов. |
| --- | --- |
| Средства труда | Стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников. Развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка. Мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль) |
| Предметы труда | Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, кузов и дополнительное оборудование |
| Другие характеристики квалификационного уровня: | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |
| Необходимые знания | Устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов; основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудования; регулировочные и крепежные работы; типичные неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и устранения; назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборудования; основные свойства металлов; назначение термообработки деталей; устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости. |
| Необходимые умения | Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мото транспортных средств. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности. Разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов. Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования. Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам с применением универсальных приспособлений. |
| Основные трудовые действия | Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и микроавтобусов. |

##### Единица профессионального стандарта

Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряд Шифр C3, D4, E4, F2

| Основные трудовые действия | Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных агрегатов, узлов и приборов автомобилей и замена их при техническом обслуживании. |
| --- | --- |
| Средства труда | Стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников. Стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов. Развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка. Мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |
| Предметы труда | Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, кузов и дополнительное оборудование |
| Другие характеристики квалификационного уровня: | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, умение пользоваться ПК, стремление к новым знаниям |
| Необходимые знания | Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей и автобусов; технические условия на ремонт, сборку и испытание и регулировку сложных агрегатов и электрооборудования; электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие приборов и агрегатов в них; причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения; устройство испытательных стендов |
| Необходимые умения | Проверка деталей и узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях. Установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включая их в сеть. Выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей и приборов электрооборудования. Сложная слесарная обработка, доводка деталей по 6-7 квалитетам. Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации. Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения. |

##### Единица профессионального стандарта

Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряд Шифр C3, D4, E4, F2

| Основные трудовые действия | Ремонт, сборка, регулировка и испытание на стендах и шасси и сдача в соответствии с технологическими условиями сложных агрегатов, узлов автомобилей различных марок. |
| --- | --- |
| Средства труда | Стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников. |

|  | Стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов. Развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка. Мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |
| --- | --- |
| Предметы труда | Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, кузов и дополнительное оборудование |
| Другие характеристики квалификационного уровня: | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, умение пользоваться ПК, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности автомобилей и автобусов различных марок; технические условия на ремонт, испытание и сдачу сложных агрегатов и узлов; способы полного восстановления и упрочнения изношенных деталей; порядок оформления приемо-сдаточной документации; правила ремонта и способы регулировки и тарировки диагностического оборудования. |
| Необходимые умения | Ремонт, сборка, регулировка и испытание на стенде и шасси и сдача в соответствии с технологическими условиями сложных агрегатов, узлов автомобилей различных марок. Проверка правильности сборки со снятием эксплуатационных характеристик. Диагностирование и регулировка всех систем и агрегатов легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Оформление приемосдаточной документации. |

ΙV. Виды сертификатов, выдаваемых на основе настоящего профессионального стандарта

| Наименование сертификата | Перечень единиц профессионального стандарта, освоение которых необходимо для получения сертификата |
| --- | --- |
| Удостоверение (сертификат) слесаря по ремонту автомобилей 2 разряда | А1, B1, D1, E1 |
| Удостоверение (сертификат) слесаря по ремонту автомобилей 3 разряда | B2, C1, D2, E2 |
| Удостоверение (сертификат) слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда | C2, D3, E3, F1 |
| Удостоверение (сертификат) слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда | C3, D4, E4, F2 |
| Удостоверение (сертификат) слесаря по ремонту автомобилей 6 разряда | C3, D4, E4, F2 |

| V. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| Ответственная организация – разработчик: |
|  | Наименование организации | Должность и Ф.И.О. руководителя | Подпись. дата (заверяется печатью) |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подмосковный профессиональный техникум отраслевых технологий» | Директор Юдина Антонина Викторовна |  |
| Согласование с организациями и работодателями: |
| № | Наименование организации | Должность и Ф.И.О. руководителя | Подпись. дата (заверяется печатью) |
| 1 | ООО «Полярная звезда» | генеральный директор Хринченко В.В. |  |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

# Text boxes

Право на частичное или полное воспроизведение, тиражирование, использование каким-либо  иным способом настоящего стандарта принадлежит Учреждению "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

ПС-РПС 0021―

2014